## Slide 1: 2025年安全衛生教育訓練
職安室

## Slide 2: Agenda
職業安全衛生法規概要
安衛政策宣導與危害告知
安全衛生工作守則
作業標準程序-(高架、電氣、吊掛)
緊急事故應變處理、消防及急救常識與演練

## Slide 3: 職業安全衛生法規概要

## Slide 4: 職業安全衛生法規概要

## Slide 5: 職業安全衛生法規概要

## Slide 6: 安衛政策宣導與危害告知

## Slide 7: 安衛政策宣導與危害告知
目的：制定本公司職業安全衛生政策，強調「以人為本、安全第一」的理念，在追求營運績效的過程中，積極落實照顧員工、承攬商及利害關係者，建立安全無慮的工作場所，共同降低職場安全衛生風險，達到企業永續發展之目標。
適用範圍：適用於本公司所有工作場所，與進出工作場所之工作者及承攬（供應）廠商。
為能有效控制工作場所的各項作業活動所產生之危害風險，建構及提昇職場安全文化、落實員工及承攬（供應）廠商自主管理原則，以降低職業安全衛生衝擊為目標，我們承諾：
  建構安全：提供安全且健康之友善職場，預防職業傷害及促進健康。
  恪遵法規：遵守職業安全衛生相關法規及符合客戶要求，並定期檢視合規性。
  管控風險：鑑別工作場所可能之危害風險，並以消除危害、降低風險為要務。
  確立目標：依據風險等級，建立目標行動方案，提供所需資源，確保目標達成。
  自主參與：建立溝通管道，強化全員自主參與的認知，善盡個人安全衛生責任。
  持續改善：透過PDCA管理循環，建立量化績效指標及目標，並定期追蹤成果。

## Slide 8: 安衛政策宣導與危害告知
墜落/滾落 | 感電 | 物體飛落 | 倒塌/崩塌 | 跌倒、滑倒
被夾、被捲 | 衝撞、被撞 | 火災、爆炸 | 不當動作 | 穿刺傷

## Slide 9: 安全衛生工作守則

## Slide 10: 安全衛生工作守則
一般安全衛生注意事項：
進行任何作業，應將安全列為優先考量，員工彼此應互相提醒注意安全，主管或工作場所負責人應巡視現場及作業狀況，遇有不安全的狀況，應立即要求員工改正
每一作業之工作場所負責人或主管應派遣二名員工以上為宜，俾能隨時相互關照
上班前或工作中，嚴禁喝酒、或濫用有害身心、擾亂精神的藥物，主管或工作場所負責人並應隨時注意部屬之身體及精神狀況
工作人員應穿著工作上所需要的工作鞋，勿穿著奇形怪狀的鞋類；如拖鞋、涼鞋等，更嚴禁赤足在工作場所行走或工作
工作人員進入工作場所，一定要戴安全帽，並繫好頤帶，嚴禁追逐、嬉戲、打情罵俏或惡作劇等行為
工作人員如感覺身體不適，或情緒不佳，不能擔任所指派的工作時，應報告主管或工作場所負責人改派工作或請假
指派的工作如不能勝任，應明白向主管表明，切勿冒險逞強，害己害人
工作人員應維持廠房及工作場所的清潔衛生，應在規定之吸煙處休息吸煙、嚼檳榔，不可再走路中或工作中吸煙嚼檳榔及任意拋棄煙蒂、紙屑或亂吐檳榔汁

## Slide 11: 作業標準程序-高架作業

## Slide 12: 墜落/滾落危害預防-屋頂作業

## Slide 13: 墜落/滾落危害預防
高架作業定義:
(1) 未設置平台、護欄等設備而已採取必要安全措施，其高度在2公尺以上者
(2) 設有平台、護欄等設備，並採取防止墜落之必要安全措施，其高度在5公尺以上者
背負式安全帶
CNS14253 及 CNS14253-1~2
絕緣(安全)手套
安全帽
安全鞋

## Slide 14: 作業標準程序-電氣作業危害預防

## Slide 15: 電氣作業危害預防-不安全電氣設施
現場臨時用電，無熔絲開關接線裸露
電源開關箱無中隔板，匯流排接線裸露

## Slide 16: 電氣作業危害預防
感電之嚴重性視電流通過人體之
  電流大小、時間、頻率、路徑、體重
  電流量又與電壓成正比
  與電阻成反比（總阻抗）相關
60Hz安全電壓與接觸環境有關
人體接觸環境 | 安全電壓
人體浸在水中 | 2.5Ｖ以下
濕潤狀態，身體部分接觸帶電體 | 25Ｖ以下職安法規定安全電壓為24V以下
一般環境下乾燥碰觸帶電物體 | 50Ｖ以下
一般環境下無碰觸帶電物體之虞 | 無限制 如:超高壓 345KV只要保持安全距離，對人體無害
絕緣防護具

## Slide 17: 作業標準程序-吊掛作業危害預防

## Slide 18: 吊掛作業危害預防
過捲揚、防滑舌片脫鉤、鋼索斷裂
吊臂斷裂、接觸電纜、吊掛過重翻覆
無技術士證、溝通不良、未自動檢查、不熟悉作業
外伸撐座未完全伸出、地質鬆軟、臨邊坡作業
吊舉物翻覆、飛落、或碰撞到建物
作業區域未管制、人員站立於吊舉物下方

## Slide 19: 吊掛作業危害預防
吊掛作業危害預防措施：
起重機要有檢查合格證，操作及吊掛人員要有技術士證照（一機三證）
吊掛路線應預先規劃，選用適當的方法，防止構件斷裂，使物體飛落
（應考量吊掛物重心、吊具強度、吊掛點位…等)
人員禁止進入吊舉物下方，吊掛作業區域應進行管制
不可『單條單點』吊掛，應以『四條四點』吊掛為原則，以防物體飛落
不可碰觸吊物，可適當區隔危險場所，改變物體方向應拉牽引繩
吊具與重物之尖銳邊緣應以橡膠隔開或變更設計，以避免吊具斷損
吊掛角度大，易造成吊索脫鉤，應確保防脫舌片正常可用
吊鍊不可用勾掛捆綁，並注意吊物的索固點的強度，以防止過載斷裂
吊掛過程應避免接觸電線或帶電物體，如有碰觸疑慮，應絕緣保護

## Slide 20: 緊急事故應變處理、消防及急救常識與演練

## Slide 21: 緊急事故應變處理
若發生職業災害，當下應如何處理財正確？
正確做法
STEP 1
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
停止作業，保持原狀
確認身分、傷勢並送醫
重大職災：８小時通報勞檢處
非重大：通報各單位及主管
關懷傷者，提供各項補償
分析事件成因、討論如何改善
傷者康復，進行復工評估

## Slide 22: 消防及急救常識
使用滅火器注意事項
(1).選對適用的滅火器
(2).站在上風處，勿向人放射 (3).近射距離內，靠近燃燒實體放射 (4).藥劑暫停放射加壓氣體亦會徐徐消失，放射後即無法保存
(5).滅火後，仍需用水澆濕，以防再燃
類別 | 火災名稱 | 適用滅火器
A類 | 普通火災 | 泡沫、乾粉
B類 | 油類火災 | 泡沫、二氧化碳、乾粉
C類 | 電氣火災 | 二氧化碳、乾粉
D類 | 金屬火災 | 乾粉